## Slide 1: „Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület jubileumi konferencia” Székesfehérvár, 2019. június 5.
Településenergetika Kaposváron
Zanatyné Uitz Zsuzsanna
távfűtési műszaki vezető
Kaposvári Vagyonkezelő Zrt.

## Slide 2: A kaposvári távfűtés számokban
Nettó beépített teljesítmény: 51,7 MWt 1,35 MWe
Kapcsolt termelésből vásárolt: 5 MWt
Fogyasztói csúcshőigény: 46 MWt
Fűtött lakásszám: 6877 db a város lakosságának 30%-a
Fűtött egyéb: 289 db
Tüzelőanyag: földgáz
Hőközpontok száma: 368 db
Termelt hőmennyiség: 201 TJ
Termelt villamos energia: 5705 MWh
Vásárolt hőmennyiség: 108 TJ
A távvezeték nyv.hossza: 28,8 km
Távfűtés árbevétele 2,4 Mrd Ft

## Slide 3: A távfűtés átalakulása „múltszázadban indult”
Energiahatékonysági munkák a szolgáltatónál
Szigetüzemű kazánházak összevonása egy fűtőműbe
Üvegszálhálózat a telemechanikai rendszerben
PLC vezérlés a fűtőműben és a hőközpontokban
Kapcsolt energiatermelés kialakítása gázmotorokkal
Korszerűsítések a fogyasztóknál
Mérés-szabályzás épület/lépőcsőház
Fűtési rendszer felújítása költségmegosztók termosztatikus radiátorszelepek
Ajtó, ablak csere, épületek utólagos szigetelése
Hármas finanszírozás Önkormányzat-Lakosság-Távfűtési Üzem

## Slide 4: Megtakarítások eredmények
Hőfelhasználás 50% csökkenés
Villamos energia felhasználás 53% csökkenés
Chart: GJ
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Tény GJ/év | 512239.4322 | 466535.0024 | 434747.7135 | 425894.7257 | 375707.8468 | 409947.429 | 405261 | 435340.7851 | 398200.1895 | 396834.2766 | 356992.033 | 317622 | 308086 | 299660 | 291961 | 263567 | 243482
Korrigált GJ/év | 463565.097 | 453496.9647 | 428586.7786 | 421417.1682 | 412865.7658 | 408161.7215 | 419073.4797 | 405123 | 395972.8423 | 374813.9567 | 353238.87 | 347602.736 | 345436 | 319508 | 290508 | 278342 | 242110
Chart: MWh
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Villamosenergia MWh | 3436.953 | 3290.307 | 3202.878 | 2980.642 | 2553.877 | 2460.4503 | 2281.3965 | 2117.479 | 2245.9232 | 1989.779 | 1963 | 1795 | 1824.6997 | 1800.0445 | 1884.9578 | 1761.3035 | 1630
átlaglakás fogyasztása 33 GJ/év-ről 16 GJ/év-re csökkent
Megtakarítás 48 eFt/lakás/év 327 MFt/év 8 250 tCO2/év

## Slide 5: A jelen megoldásai a meglévő kapacitások kihasználására településenergetika

## Slide 6: Kapacitásgazdálkodás kapcsolt energiatermelés - CNG töltőállomás
40 db CNG busz 2015
Töltőállomás igénye:
6 bar nyomású földgázcsatlakozás
2 x132 kW villamos teljesítmény
Töltőállomás megközelíthetősége
Eredmények:
750 m3/h teljesítménylekötés megtakarítás ~ 30 MFt/év
Olcsóbb villamosenergia megtakarítás ~ 5 MFt/év
A megtakarítások a teljes energiaköltségre ~ 25%
Elmaradt beruházási költségek
villamos, gázhálózatfejlesztés ~25-30 MFt
A kapcsolttermelés kihasználása
Olcsó üzemeltetés
Primerenergia megtakarítás
CO2 kibocsátás csökkenés

## Slide 7: Elektromos töltőállomás kapcsolt termelés – elektromos autók
Elektromos autók üzembeállítása a távfűtési szolgáltatási területen
4 db Nissan E-NV200 furgon 2015, 2016, 2017
3 db fali gyors töltő
Eredmények
Üzemanyag ktsg. csökkenés 80%
Éjszakai töltés kapcsolt termelés
Karbantartási ktsg. csökkenés
Környezetvédelmi előnyök
Parkolás
Vezetési élvezet

## Slide 8: Piacbővítés 2013. fűtőműi kapacitáskihasználás
2013 KEOP 5.4.0./09
13 MW beépített teljesítmény 30%-os növekedés
5 új fogyasztó,
2014, 2015, 2016
3,02 MW beépített teljesítmény
5 új fogyasztó
Chart: GJ
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Tény GJ/év | 512239.4322 | 466535.0024 | 434747.7135 | 425894.7257 | 375707.8468 | 409947.429 | 405261 | 435340.7851 | 398200.1895 | 396834.2766 | 356992.033 | 317622 | 308086 | 299660 | 291961 | 263567 | 243482 | 268268 | 266929 | 295667 | 309560 | 318808 | 308134
Korrigált GJ/év | 463565.097 | 453496.9647 | 428586.7786 | 421417.1682 | 412865.7658 | 408161.7215 | 419073.4797 | 405123 | 395972.8423 | 374813.9567 | 353238.87 | 347602.736 | 345436 | 319508 | 290508 | 278342 | 242110 | 273394.1401 | 309482.8986 | 316432.9097 | 330859.0514 | 340288.7258 | 339307.9147

## Slide 9: Meglévő közműhálózatok kihasználása Biogáz útja
fermentor
Kapcsolt energiatermelés
Gőzkazán és turbina
Hőtermelés
Melegvizes kazán
tisztítás
Földgázhálózat
átadó
Fűtőmű
Kapcsolt energiatermelés
Kompresszorok
CNG busztöltőállomás

## Slide 10
A jövő lehetőségei

## Slide 11: Fejlesztések 2018-2019
KEHOP 5.3.1 távfűtés bővítés, rekonstrukció
18 új fogyasztó bekapcsolása a távfűtésbe
8,7 MW (20% bővülés),
2,5 km új távvezeték,
rekonstrukció
A projekt költsége 2,18 Mrd Ft
KEHOP 5.3.2 új biomassza fűtőmű
15 MW
Faapríték tüzelésű
SEFAG beszállító
A projekt tervezett költsége ~1,7 Mrd Ft

## Slide 12: Távfűtés okosítása
TERMIS a távfűtési hálózatunk dinamikus hidraulikai modellje
optimalizálás
modellezés
kapacitások
teljesítmény
READy okos mérők távkiolvasó, menedzselhető hálózatának kiépítése
fűtési célú hőmennyiségmérők
HMV mérők
fűtési költségosztók
adatok exportálása - számlázás
más szolgáltatók mérőinek integrálása
telefonos applikáció
Notes: Vérnyomás érszűkület hasonlat szív a szivattyú

## Slide 13: Nyilvános elektromos és CNG töltőállomások kialakítása
Meglévő telephelyi adottságok - elektromos és gáz kapacitás
Kedvező elhelyezkedés –főútvonalak kereszteződése
Meglévő szakképzett munkaerő – erőműve műszaki szakemberek
Városi közszolgáltatók és lakosság részére
Fűtőmű

## Slide 14: Hulladékhő hasznosítása - hőszivattyúk
Hulladékhő hasznosítása
2017. tanulmányterv cukorgyári hulladékhő hasznosítására
>30 MW ~50°C ipari hulladékhő
Fűtőmű telephelyén vagy decentralizáltan
Chart: Napi teljesítmények MW

## Slide 15
Napenergia
Geotermia
Hulladékhasznosítás
Ipar
Szélenergia
CHP
Nagyméretű hőtároló
Hőszivattyú
Biomassza
Notes: How does 4GDH help with utilization of local low grade renewable heat sources?

## Slide 16: A jövő: energiaközösségek, településenergetika
Helyben termelt energia helyi felhasználása a helyi energiaforrásokból
Városi gáz és villamos hálózatokhoz történő kedvezményes hozzáférés biztosítása
Az energiatermelés eredményei helyben hasznosulnak
Együttműködő rendszerek kialakítása, meglévő teljesítmények kihasználása
Ellátásbiztonság növekedése – gázszünet biogáztermelés
A helyi gazdaságok megerősítése
„Okos város” smart metering
Környezetvédelem CO2 kibocsátás csökkenés
„Zöld város Kaposvár” város energiapolitikája

## Slide 17
Köszönöm a figyelmet
várom a kérdéseket
MMK Településenergetikai Szakosztály
uitz.zsuzsa@t-online.hu